## Slide 1
pH-Werte messen mit Wasserstoffelektroden – Endlich klappt‘s
Dr. Tanja Kurzenknabe, Gaskatel GmbH Kassel
Denise Böhm, Didaktik der Chemie, Universität Würzburg
18.11.2014, Bremerhaven

## Slide 2
pH-Wert und Wasserstoffpotential
Wasserstoffelektrode - HydroFlex
Praktische Umsetzungen
  Messung von Standardpotentialen
  Konzentrationsabhängigkeit von Potentialen
  Konzentrationszellen → pH-Messungen
H2-H2-pH-Elektrode

## Slide 3
pH-Wert und Wasserstoffpotential
Wasserstoffpotential hängt von der Protonenkonzentration ab
2 Wasserstoffelektroden in Form einer Konzentrationskette aufgebaut liefern auf direktem Wege den pH-Wert
pH = - Log [H+]
H2  2 H+ + 2e-
∆E = 2.303 RT/zF pH
E = E0 + RT/zF Ln [H+]
E0 = 0 V für H2/H+

## Slide 4
Normgerechte Potentialmessung
Wasserstoffreferenzelektrode:
Per Definition ist das Potential 0 Volt bei allen Temperaturen.
Tabellenwerke geben Potentiale bezogen auf SHE an
in der Praxis kommt NHE zum Einsatz
NHE – Normal-Wasserstoff-Elektrode
Konzentration Säure c(H3O+) = 1 mol/L
P(H2) = 1.013 bar = 101.3 kPa
T = 298.15 K
SHE – Standard-Wasserstoff-Elektrode
Aktivität Säure a(H3O+) = 1 mol/L
(z. B. Salzsäure c = 1.18 mol/L)
P(H2) = 1.000 bar = 100 kPa
T = 298.15 K

## Slide 5
Wasserstoffelektrode in der Praxis
Umständlicher Aufbau
Reinigung und Platinierung des Blechs vor jeder Messung
Zeitaufwändig
Wasserstoffspeicher z. b. Druckflasche
Bisher nicht praktikabel
Es gibt eine praktische Lösung
Platinelektrode, Gasröhrchen, 2 Glashalbzellen. Phywe Systeme GmbH & Co. KG, Göttingen

## Slide 6
HydroFlex – die einfache Lösung
HydroFlex –DIE Wasserstoffelektrode im Stiftformat
stabiles Wasserstoffpotential
interne Wasserstoffversorgung liefert H2 für 6 Monate
arbeitet OHNE Innenelektrolyten
keine Verunreinigung der Messlösung durch Fremdionen

## Slide 7: HydroFlex – Prinzip
Wasserstoffpotential
HydroFlex muss 24 h vor den Messungen aktiviert werden.
Wasserstoff-
entwicklungszelle
H+-sensitive Element:
Platinnetz/Palladiumelektrode
in einer PEEK-Hülse
Nach Aktivierung muss HydroFlex in einem Elektrolyten (1 M HCl oder 1 M H2SO4) aufbewahrt werden!
Empfohlene Laufzeit: 6 Monate

## Slide 8: Praktische Umsetzung

## Slide 9: Hinführung
  HydroFlex zur Messung von Standardpotentialen
  Konzentrationsabhängigkeit von Potentialen
  Konzentrationszellen → pH-Messungen

## Slide 10: Messung von Standardpotentialen
Versuchsaufbau:

## Slide 11: Ergebnisse
Chart: Standardpotentiale E° theoretisch vs. experimentell
Ag/Ag+ | 0.8
Ag/Ag+ (Lit.) | 0.8
Cu/Cu2+ | 0.34
Cu/Cu2+ (Lit.) | 0.34
Sn2+/Sn | -0.14
Sn2+/Sn (Lit.) | -0.14
Zn2+/Zn | -0.74
Zn2+/Zn (Lit.) | -0.76
Li+/Li | -3.19
Li+/Li (Lit.) | -3.05

## Slide 12: Konzentrationsabhängigkeit von Potentialen
Versuchsaufbau:

## Slide 13: Ergebnisse
E°(Cu/Cu2+) = 0.34V
GG zw. Cu2+-Ionen und [Cu(NH3)4]2+
E(Cu/Cu2+) = -0.174 V

## Slide 14: Konzentrationsabhängigkeit von Potentialen
Bildung eines Tetraaminkupfer(II)-Komplexes [Cu(NH3)4] 2+
Potentialänderung bis hin zu negativen Werten
Nernst‘sche Gleichung
Alternativ: auch mit Ag/Ag+-Halbzelle möglich

## Slide 15: pH-Messungen
Versuchsaufbau:

## Slide 16: pH-Messungen
Theorie:
c1 in mol/l | pH1 | c2 in mol/l | pH2 | ∆E in Volt
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0.1 | 1 | 0.059
1 | 0 | 0.01 | 2 | 0.118
1 | 0 | 0.001 | 3 | 0.177

## Slide 17
pH-Elektrode

## Slide 18
HydroFlex vs. HydroFlex

## Slide 19
Miniaturisierte Variante
Miniaturisierte HydroFlex
pH-sensitive Pt/Pd-Elektrode
Durchmesser 1mm
1 H2-Zelle
PP-Kopf
PEEK-Kapillare
Durchmesser
1.6 mm (außen)
Länge 80mm
Messingkopf mit
2mm Kontaktbuchse
Widerstand integriert
☻ Keine Aktivierung mehr notwendig
☻ Laufzeit derzeit 12 Monate
☻ H2-Zelle austauschbar
☻ verbessertes Ansprechverhalten
Trocken lagerfähig?

## Slide 20
Aus zwei mach eins
H2-Elektrode 1
Referenz in 1 M HCl
NHE
H2-Elektrode 2
Messelektrode
RHE
Volt // pH
Innenelektrolyt
1 M HCl
Diaphragma
(poröses PTFE)
pH-sensitive Pt/Pd-Elektrode

## Slide 21
Gesamtlänge: 140 mm
Schaftlänge: 100 mm
Durchmesser: 12 mm
Materialien
Kopf: PVC-U
Schaft: FEP
Diaphragma: PTFE
H2-Elektroden: PEEK
Kontaktbuchse: Au/Messing
H2-Elektrode 1
Referenz in 1 M HCl
NHE
H2-Elektrode 2
Messelektrode
RHE
DE = ENHE – ERHE
DE = 2.303 RT/zF pH
H2-H2-pH-Elektrode

## Slide 22: HydroFlex-Starterset
HydroFlex Wasserstoffelektrode 159 € Ersatzcartridge 13.50 € Kapillar-HydroFlex 159 € - Rabatt für Schulen möglich H2-H2-pH-Elektrode z. Zt. 400 €, Ziel < 200 €
Im Komplettset zu 179 €
http://shop.gaskatel.de oder per Email info@gaskatel.de

## Slide 23: Bezugsquellen
[1] Versuchsbeschreibungen: Schwab, M.; Fachreferent für Chemie in Unterfranken; http://www.fachreferent-chemie.de/
[2] Gaskatel GmbH, http://www.gaskatel.de/
[3] Gaskatel GmbH, Referenzelektrode, http://www.reference-electrode.de/
[4] Cassy-System; LD Didactic GmbH; http://www.ld-didactic.de/

## Slide 24: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!