## Slide 1
Arzneibuchanalytik
Ein Experimentalvortrag von
Wolfang Proske und Martin Schwab
MNU Bremerhaven 2014

## Slide 2: Was ist ein Arzneibuch?
Arzneibuch = amtliches Vorschriftenbuch
Es regelt die Zubereitung, Eigenschaften, Abgabe, Lagerung und Untersuchung der in Apotheken herzustellenden und vorrätig zu haltenden (offizinellen) Arzneimittel.

## Slide 3: Aufbau des Arzneibuches
Aus zwei Teilen aufgebaut:
Allgemeiner Teil
Monographien (Prüfvorschriften für die Arzneistoffe)
Der Vortrag geht über den zweiten Teil.

## Slide 4: Identitätsprüfung
Im Apothekenlabor muss jede Rezeptursubstanz auf Identität geprüft werden.
Rezeptursubstanzen sind die Ausgangstoffe für die Arzneimittel, die in der Apotheke hergestellt werden.
Kurz gesagt: Ist in der Flasche drin, was drauf steht?

## Slide 5: Aufbau einer Monographie
Deutscher und europäischer Name
Definition (Gehalt mindestens bis höchstens)
Eigenschaften (Aussehen, Löslichkeit)
Prüfung auf Identität
Prüfung auf Reinheit (Gehalt an Verunreinigungen mit Grenzprüfungen)
Gehaltsbestimmung
Lagerung
Verunreinigungen (bei organischen Arzneistoffen)

## Slide 6: Zweck des Vortrag
Wege abseits der gängigen Schulbuchreaktionen.
Dennoch keine exotische Chemie.
Es schleichen sich im Alltag bestimmte liebgewonnene Reaktionen ein.
Vielfalt für Wiederholen, Prüfungen, Praktika … .

## Slide 7: Nachweis von Kupfer
Komproportionierung
Schüttelt man eine salzsaure Kupfer (II) -Lösung mit Kupferpulver, tritt Entfärbung ein.
Cu 2+ + Cu  2 Cu +

## Slide 8: Nachweis von Kupfer
Komplexstabilität
Kupfer(II)salze reagieren mit Kaliumhexacyanoferrat(II) - Lösung unter Bildung eines rotbraunen NS`s von Kupfer- hexacyanoferrat(II):
2 Cu 2+ + 2 Fe (CN)6 4  Cu 2 Fe(CN)6 
Dieser Niederschlag löst sich in konz. NH3 -Lösung unter Bildung von tiefblauem Kupfertetraminsalz:
Cu 2Fe(CN)6  + 8 NH3  2 Cu (NH3)42+ + Fe (CN)6 4-

## Slide 9: Nachweis mit Silbernitrat
Die Lösung wird mit verd. Salpetersäure schwach angesäuert und mit Silbernitratlösug versetzt, es entsteht ein Niederschlag bei:
Farbe des Niederschlages Anionen
weiß Chlorid, Bromat, Iodat, Thiocyanat, Hexacyanoferrat (II)
gelblich Bromid
gelb Iodid
rot Hexacyanoferrat (III), (Chromat)
schwarz Zinn (II), Sulfid
weiß dann schwarz Thiosulfat
Von diesen Fällungen lösen sich Jodid, Hexacyanoferrat (II), elementares Silber und das Sulfid nicht in konz. Ammoniaklösung.

## Slide 10: Prüfung auf oxidierende Substanzen
Reduktion von Iodid-Ionen durch
Permanganat
Jodat
Nitrit (Pökelsalz verwenden!)
Vorschrift:
Lösung mit verd. Salzsäure angesäuern, mit Kaliumiodid – und Stärkelsg. versetzen.
Alternativ sind Zinkiodidstärkelösung oder Kaliumiodidstärkepapier einsetzbar.

## Slide 11: Prüfung auf reduzierende Substanzen
Die Lösung wird mit verd. Schwefelsäure angesäuert und mit Kaliumpermanganatlösung versetzt. Es kommt zur sofortigen Entfärbung bei Anwesenheit von:
 Bromid
 Iodid
 Thiocyanat
 Hexacyanoferrat (II)
 Sulfid
 Sulfit
 Thiocyanat
 Oxalat (in der Kälte langsam, in der Wärme schneller)
 Nitrit

## Slide 12: Nachweis von Chlorat
Chlorat mit HNO3 und AgNO3 ohne Niederschlag
+ Na 2 SO3
Niederschlag AgCl
Lehrerversuch oder verdünnte Chloratlösung
Tüpfeltechnik

## Slide 13: Nachweis von Acetat
Oxalsäure setzt beim Erwärmen von Acetaten Essigsäure frei, die am Geruch erkennbar ist:
2 (COOH)2 + 2 CH3COONa  2 CH3COOH + (COONa)2
Alternativ Verwendung von K-hydrogensulfat
Zur Probe wird Ethanol und einige Tropfen konz. Schwefelsäure gegeben und leicht erwärmt. Es entsteht der charakteristische Geruch von Essigsäureethylester:
CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O

## Slide 14: Nachweis von Nitrat
Beim Erwärmen von Nitraten mit elementarem Kupfer und konz. Schwefelsäure werden nitrose Gase (Stickstoffdioxid) freigesetzt:
Säure Base-Reaktion
2 NaNO3 + H2SO4  Na2SO4 + 2 HNO3
Redoxreaktion
Cu + 4 HNO3  Cu(NO3)2 + 2 NO2  + 2 H2O
Sicherheit: Aktivkohlestopfen mit Aktivkohle!

## Slide 15: Ascorbinsäure Gehaltsbestimmung
Halbmikrotitration
Iodometrie
Säure-Base-Titration

## Slide 16: Komplexometrie I
Als Komplexbildner wird meistens das Dinatrium-salz der Ethylendiamin - tetraessigsäure (EDTA) verwendet.
Kurzformel: Na2H2Y

## Slide 17: Komplexometrie II
EDTA reagiert stets im Verhältnis 1:1 mit Kationen unabhängig von der Ionenladung.
Me2+ + H2Y2-  MeY2- + 2 H+
Me3+ + H2Y2-  MeY1- + 2 H+
Aus diesem Grunde verwendet man in der Komplexometrie molare Maßlösungen.

## Slide 18: Komplexometrie III
Prinzip der Komplexometrie:
Die Probelösung, welche die zu untersuchenden Metallionen enthält, wird mit einen Metall-indikator versetzt. Es entsteht ein farbiger Metallindikatorkomplex, der eine andere Farbe als der freie Indikator hat. Durch den Komplexbildner EDTA wird der Indikator aus dem relativ schwachen Metallindikatorkomplex verdrängt und liegt in seiner freien Form wieder vor.

## Slide 19: Gehaltsbestimmung von Bittersalz
Die Probelösung wird mit Ammoniakpuffer und Chromschwarz T – Mischindikator versetzt und mit 0,1 mol/l EDTA – Lösung titriert. Der Farbumschlag erfolgt von rot nach grün.