## Slide 1
Qualitative Analyse von
Düngemittel
mittels Tüpfeltechnik
Ein Experimentalvortrag von
Wolfang Proske und Martin Schwab
MNU Bremerhaven 2013

## Slide 2: Alltagsbezug Bezugsquelle Supermarkt
Sprache: Eisen, Nitrat-Stickstoff

## Slide 4: Justus von Liebig Begründer der Agrochemie
Bildquelle: www. hauert.com

## Slide 5: Lehrplanbezug - Düngemittel
Düngemittel sind kein Thema im (bayerischen) Chemie-Lehrplan
Einsatz aber möglich bei
Projektarbeit
Ionennachweise
Spezielle Themen z.B. Farbstoffchemie
Fächerübergreifendes Arbeiten

## Slide 6: Tüpfelanalytik Schönheit im kleinen Maßstab
Reaktionen werden schnell und mit minimalem Chemikalienverbrauch durchgeführt

## Slide 7: Experimente planen Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung
„Plane eine Versuchsreihe, mit der Silbernitrat als Reagenz auf folgende Salze verwendet werden kann. Variiere dabei den pH-Wert.“
Bildquelle: Chemie? Aber Sicher!, Dillingen, 3. Auflage

## Slide 8: Vorbereitung
Herstellung der Probelösungen
Zur Herstellung der Probelösung werden etwa 0,5 g (ein gehäufter Spatel) mit 5 ml destilliertem Wasser kräftig durchgeschüttelt und filtriert. Dieser Vorgang kann in einem Reagenzglas mit Stopfen oder auch in einem Schnappdeckelglas erfolgen
Filtration der Probelösung
Die Filtration kann über ein Rund- oder Faltenfilter, welches in einen passenden Trichter eingelegt ist, erfolgen. Eine Alternative wäre eine Apparatur zur Schnellfiltration aus Medizintechnik- Bauteilen.

## Slide 9: Nachweisreaktionen
Stickstoff-Verbindungen
(Nitrat, Ammonium, Harnstoff)
Phosphat
Kaliumsalze
Magnesiumsalze
Calciumsalze
Sulfat
Chlorid

## Slide 10: Nitratnachweis
α-Naphthylamin wird ersetzt durch N-(1-Naphthyl)-ethylen-diammoniumchlorid
Nitritreagenz dadurch im festen Zustand haltbar (Zinkstaub noch zufügen)
Kein unangenehmer Geruch wie durch α -Naphthylamin

## Slide 11: Harnstoffnachweis Dimethylaminobenzaldehyd
Ehrlich-Reagenz:
2 % Dimethylaminobenzaldehyd in 20 %iger Salzsäure
Bildquelle: www.wikipedia

## Slide 12: Kaliumionen - Nachweis Natriumtetraphenylborat - Kalignost®
Bildquelle: www.wikipedia

## Slide 13
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit
www.schulchemiezentrum.de
www.fachreferent-chemie.de